# Text boxes

# Návod na používání a údržbu kancelářské židle

(s nastavením úhlu opěráku)

Židle je vybavena plynovým pístem, ovládaným pákou umístěnou vpravo pod sedákem. Tahem páky směrem nahoru uvolníme píst a nastavíme plynule výšku sedáku v rozsahu zdvihu.

Mechanismus opěráku umožňuje jeho svislé a vodorovné nastavení vůči sedáku při uvolnění aretačních šroubů. Po dokončení nastavení je nutné aretační šrouby pevně dotáhnout.

K nastavení úhlu opěráku slouží velká plastová matice umístěná na boku mechanismu opěráku. Po jejím uvolnění lze úhel nastavit a dotažením matice znovu zajistit.

Židle je standardně vybavena kolečky z nylonu, vhodná především na koberce a měkčené povrchy. V případě tvrdých podlah doporučujeme použití koleček s gumovou obručí.

Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.

Doporučujeme se každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

Křeslo je určeno k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce nahrazuje vadné části nikoliv celé židle. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:					- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)

- přírodní katastrofou

- chybnou montáží

- nedbalým a nepřiměřeným používáním

Tabulka složení látek (kód kategorie látky je vždy uveden v označení výrobku na obalu)

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES GROUP